Щиток приборов

1 – переключатель наружного освещения. Нажатием на плечо клавиши до первого фиксированного положения включаются габаритные огни, а до второго фиксированного положения дополнительно фары. В вариантном исполнении устанавливается выключатель;

2 – контрольная лампа недостаточного давления масла в системе смазки двигателя ;

3 – указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя. Переход стрелки в красную зону шкалы указывает на перегрев двигателя;

4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи (см. подраздел 3.2.3);

5 – блок контрольных ламп;

6 – спидометр;

7 – суммирующий счетчик пройденного пути;

8 – выключатель обогрева заднего стекла. Обогрев заднего стекла включается нажатием на плечо клавиши при включенном зажигании;

9 – заглушки винтов крепления щитка приборов;

10 – трехпозиционный переключатель электровентилятора отопителя. При нажатии на плечо клавиши до первого фиксированного положения включается малая скорость электровентилятора, а при нажатии до упора – высокая скорость;

11 – контрольная лампа включения дальнего света ;

12 – контрольная лампа включения указателей поворота ;

13 – контрольная лампа включения габаритных огней ;

14 – вольтметр. При включенном зажигании и неработающем двигателе вольтметр показывает напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, а при работающем двигателе – напряжение, выдаваемое генератором. Стрелка прибора при работающем двигателе в красной зоне шкалы указывает на разряд аккумуляторной батареи в следствие слабого натяжения ремня вентилятора или неисправности самого генератора, а в белой зоне шкалы – на неустановившийся режим заряда-разряда. Стрелка прибора в зеленой зоне указывает на нормальное напряжение, а переход ее в красную зону в конце шкалы указывает на перезаряд аккумуляторной батареи вследствие неисправности генератора;

15 – комбинация приборов;

16 – указатель уровня топлива;

17 – контрольная лампа резерва топлива. Загорается оранжевым светом, если в топливном баке осталось менее 4–6,5 л бензина;

18 – выключатель задних противотуманных огней. Включаются огни в условиях ограниченной видимости (туман, снег, ливень и т.п.) при включенном свете фар нажатием на плечо клавиши

http://avtotaz.ru/rem/vaz/2105-7/obsh2105-7.php

| 1 – рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателей; 2 – выключатель звуковых сигналов; 3 – рычаг переключателя указателей поворота; 4 – рычаг переключателя света фар; 5 – боковые сопла системы вентиляции и отопления салона; 6 – выключатель освещения приборов. Вращением рукоятки, при включенном наружном освещении, включается освещение приборов и регулируется их яркость; 7 – рычаг привода замка капота двигателя; 8 – гидрокорректор фар. Вращением рукоятки, в зависимости от загрузки автомобиля, корректируется угол наклона пучка света фар таким образом, чтобы на ближнем свете не ослеплялись водители встречного транспорта; 9 – выключатель зажигания; 10 – педаль сцепления; 11 – патрон подключения переносной лампы; 12 – педаль тормоза; 13 – выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку включается мигающий свет всех указателей поворота и контрольной лампы в самой кнопке. Аварийная сигнализация выключается при повторном нажатии на кнопку; 14 – педаль акселератора; 15 – рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора. Служит для пуска холодного двигателя. При вытянутой рукоятке воздушная заслонка карбюратора закрыта, при утопленной рукоятке – открыта; 16 – рычаг переключения передач. На рукоятке рычага нанесена схема переключения передач; | 17 – рычаг стояночного тормоза. Перемещением рычага вверх приводятся в действие колодки тормозов задних колес. Для возвращения рычага в исходное положение нажмите на кнопку на торце рукоятки рычага. В случае крайней необходимости, стояночным тормозом можно пользоваться во время движения автомобиля для притормаживания либо использовать его одновременно с рабочими тормозами; 18 – прикуриватель. Для пользования нажмите на кнопку патрона, который остается в утопленном положении. Примерно через 15 с он автоматически возвращается в первоначальное положение, готовый к применению. При включенном переключателе наружного освещения и включенном выключателе освещения приборов специальная лампа освещает гнездо прикуривателя; 19 – декоративная крышка гнезда радиоприемника; 20 – пепельница. Чтобы воспользоваться пепельницей, потяните ее на себя за фланец. Для очистки пепельницы выньте ее, нажав на пластину гашения сигарет; 21 – вещевая полка; 22 – вещевой ящик. Чтобы открыть вещевой ящик, поверните ручку замка по часовой стрелке. Если ключ в выключателе зажигания находится в положении I или III, внутренняя часть ящика освещается лампой. При закрывании крышки лампа гаснет; 23 – блок рычагов управления системой вентиляции и отопления салона; 24 – заглушка. В вариантном исполнении вместо заглушки устанавливается переключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла. При нажатии на плечо клавиши до фиксированного положения включается стеклоочиститель. При повторном нажатии на плечо клавиши дополнительно включается омыватель (нефиксированное положение), а при снятии нагрузки – омыватель отключается; 25 – щиток приборов |
| --- | --- |

1 – рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла и фар;
2 – выключатель звукового сигнала;
3 – рычаг переключателя указателей поворота;
4 – рычаг переключателя света фар;
5 – боковые сопла системы вентиляции и отопления салона;
6 – гидрокорректор фар Положения рукоятки означают: “0” – один водитель; “1” – все места заняты; “2” – все места заняты плюс груз в багажнике до полной нагрузки на заднюю ось;
“3” – один водитель плюс груз до полной нагрузки на заднюю ось 7 – рычаг привода замка капота двигателя;
8 – патрон подключения переносной лампы;
9 – выключатель зажигания;
10 – выключатель аварийной сигнализации ;
11 – педаль сцепления;
12 – педаль тормоза;
13 – рычаг крышки отопителя;
14 – выключатель освещения приборов ; 15 – педаль акселератора;
16 – радиоприемник. Устанавливается по заказу на предприятии технического обслуживания;
17 – панель клавишных переключателей. Панель имеет следующие переключатели:
– клавиша переключателя наружного освещения ;
– клавиша выключателя обогрева заднего стекла ;
– клавиша выключателя задних противотуманных огней );
– клавиша переключателя 
электровентилятора отопителя ; 
18 – рычаг стояночного тормоза ;
19 – контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности );
20 – резервная контрольная лампа. На автомобиле с системой впрыска топлива подключается контрольная лампа “СНЕСК ЕNGINЕ” (проверьте двигатель);
21 – рычаг переключения передач;
22 – часы. Вращением вытянутой или утопленной переводной рукоятки (в зависимости от типа часов) осуществляется перевод стрелок;
23 – прикуриватель ;
24 – контрольная лампа включения обогрева заднего стекла ;
25 – контрольная лампа уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ;
26 – пепельница. Чтобы воспользоваться пепельницей, потяните ее на себя за фланец;
27 – вещевой ящик ;
28 – вещевая полка;
30 – рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора ;
31 – заглушка;
32 – блок рычагов управления системой вентиляции и отопления салона;
33 – центральные сопла системы вентиляции и отопления салона;
34 – переключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла (см. поз. 24 рис. Органы управления);
35 – комбинация приборов;